| OPRACOWANIE: NB ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA NATALIA BALCERZAK ul. Do Studzienki 63/8, 80-227 Gdańsk, tel:509 262 076, biuro@nbarchitekci.pl |
| --- |
| ZAMÓWIENIE: | PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W RĄCZKACH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ |
| PROJEKT: | BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RĄCZKI 30, 13-100 NIDZICA, DZ. NR 31, OBRĘB 0026, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 281104_5, POWIAT NIDZICKI, WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE |
| ADRES: | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W RĄCZKACH RĄCZKI 30 13-100 NIDZICA |
| ZAMAWIAJĄCY: | GMINA NIDZICA UL. PLAC WOLNOŚCI 1 13-100 NIDZICA |
| INWESTOR: | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W RĄCZKACH RĄCZKI 30 13-100 NIDZICA |
| STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY |
| KAT.OB. BUDOWLANEGO | IX |
| BRANŻA: | ARCHITEKTURA |
| OPRACOWAŁA: | dr inż. arch. Natalia Balcerzak uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń | 428/POKK/2011 |  |

MARZEC 2022

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

* DOKUMENTACJA FORMALNO PRAWNA (ZAŁĄCZNIKI)			str.

* PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU					str.

* PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY					str.

składający się z:

* ARCHITEKTURA

- SPIS TREŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Oświadczenia projektantów, kopie uprawnień i przynależności do izb

(Znajdują się w części „dokumentacja formalno – prawna”)				str.

- BIOZ 										str.

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1.Podstawa opracowania								str.

2.Przedmiot inwestycji									str.

3.Zakres opracowania									str.

4.Lokalizacja, istniejący stan zagospodarowania terenu					str.

5.Etapowanie inwestycji								str.

6.Projektowane zagospodarowanie działki						str.

7.Bilans terenu wg MPZP								str.

8. Warunki ochrony przeciwpożarowej budynku 					str.

9.Charakterystyka istniejących i przewidywanych zagrożeń				str.

10.Warunki gruntowo-wodne								str.

II. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 						str.

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA								str.

A01     Sytuacja 										1:500

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- wizja lokalna

- zlecenie Zamawiającego tj.: Gminy Nidzica, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica – umowa na   wykonanie prac projektowych

- wytyczne Zamawiającego

- mapa do celów informacyjnych w skali 1:500

- wydane decyzje i uzgodnienia

- obowiązujące przepisy i normy

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dostosowania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka, Rączki 30, 13-100 Nidzica, dz. nr 31, obręb 0026, jednostka ewidencyjna 281104_5, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie, do aktualnych przepisów tj. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego zorganizowanych w szkole podstawowej.

3. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja dotyczy dostosowania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka, Rączki 30, 13-100 Nidzica, dz. nr 31, obręb 0026, jednostka ewidencyjna 281104_5, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie, do aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej. Dokumentacja składa się z opisu zagospodarowania terenu, rysunku sytuacyjnego oraz z projektu architektoniczno-budowlanego wraz z ekspertyzą techniczną.

4. Lokalizacja, istniejący stan zagospodarowania terenu oraz stan budynku istniejącego.

Teren wykonywanych prac zlokalizowany jest w Rączkach 30, 13-100 Nidzica, dz. nr 31, obręb 0026, jednostka ewidencyjna 281104_5, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie. Dojazd do budynku szkoły jest od strony ulicy powiatowej Szkotowo-Januszkowo drogą asfaltową. Przy budynku znajduje się boisko i plac zabaw. Ogrodzenie zarówno od strony wejścia głównego jak i wokół szkoły wykonane jest z siatki stalowej w metalowych ramkach.

4.1 Istniejące stan zagospodarowania

Na działce zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka.

Jest to budynek jednokondygnacyjny z dachem wielospadowym. Budynek nie jest podpiwniczony. W części piwnicznej na zewnątrz budynku znajduje się lokalna kotłownia.

Budynek posiada 2 wyjścia: jedno wyjście główne i jedno wyjście ewakuacyjne. Dojazd do budynku jest możliwy przez bramę wjazdową z drogi powiatowej Szkotowo-Januszkowo. Na terenie szkoły istnieje możliwość ustawienia ciężkiego sprzętu, w tym drabin i podnośnika.

Kategoria obiektu budowlanego – IX – budynku nauki i oświaty oraz budynki szkolne i przedszkolne

Kategoria zagrożenia ludzi ZL III.

Obiekt wyposażony jest w hydrant wewnętrzny i gaśnice oraz hydrant zewnętrzny (1 przy budynku gospodarczym w części północno-wschodniej działki )

Budynek jak i jego otoczenie przystosowany jest do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

Istniejący budynek szkoły, biorąc pod uwagę jego stan techniczny nadaje się do adaptacji na oddział przedszkolny, co potwierdza sporządzona ekspertyza techniczna budynku.

4.2 Stan budynku istniejącego

Stan istniejącego budynku szkoły określa się jako dobry.

Fundamenty istniejące żelbetowe Konstrukcja nośna budynku murowana, z cegieł: ceramicznych, wapienno-piaskowych; gazobetonu. Ściany działowe murowane z cegły budowlanej, pustaków ceramicznych

Stropy wykonane z płyt żelbetowych prefabrykowanych oraz monolitycznych.

Dach o konstrukcji drewnianej na pełnym deskowaniu pokryty blachodachówką powlekaną.

Budynek użytkowany jest obecnie przez około 100 osób (przy maksymalnym obłożeniu)

5. Etapowanie inwestycji

Realizacja inwestycji jest planowana jako jednoetapowa.

6. Projektowane zagospodarowanie działki

Planuje się wykonanie rampy o parametrach wymaganych dla ramp przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Rampa zakończona będzie chodnikiem, a projektowany chodnik będzie połączony z chodnikiem istniejącym, tak by umożliwić osobom poruszającym się na wózkach swobodne poruszanie się. Pozostały zakres zagospodarowania działki nie zmieni się.

6.1 Układ komunikacyjny

Teren inwestycji jest dostępny z drogi powiatowej Szkotowo-Januszkowo. Wykorzystuje się istniejącą infrastrukturę.

6.2 Ukształtowanie terenu

Planowane działania nie wpływają na istniejące ukształtowanie terenu.

6.3 Instalacje istniejące

- sieć i instalacja elektroenergetyczna

- sieć i instalacja teletechniczna

- kanalizacja sanitarna

- instalacja wodociągowa

- instalacja grzewcza

7. Warunki ochrony przeciwpożarowej budynku

7.1 Dane budynku:

Powierzchnia zabudowy: ok. 561 m²

Powierzchnia użytkowa: 456 m²

Kubatura budynku: ok. 1505 m³

Wysokość budynku: 9 m (budynek niski)

Ilość kondygnacji podziemnych: 0

Ilość kondygnacji nadziemnych: 1

7.2 Odległość od obiektów sąsiednich:

Budynek szkoły oddalony jest od innych budynków na odległość co najmniej 8m – co stanowi odległość bezpieczną zgodnie z par. 271 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Od strony południowej odległość do sąsiadującego budynku wynosi około 46m

Od strony wschodniej brak zabudowy na działce sąsiadującej oraz w tym kierunku

Od strony zachodniej brak zabudowy na działce sąsiadującej oraz w tym kierunku.

Od strony północnej brak zabudowy na działce sąsiadującej oraz w tym kierunku

7.3 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach :

Budynek klasyfikowany do kategorii zagrożenia ludzi – obciążenia ogniowego nie wyznacza się.

7.4 Zgodność zaproponowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami.

Budynek po przebudowie będzie spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal w którym jest prowadzony jeden oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej:

§3.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.:

„§ 1. W oddziale przedszkolnym lub oddziałach przedszkolnych prowadzonych w szkole podstawowej, o których mowa w art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz w przedszkolu utworzonym w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zgodnie z art. 92 ust. 1 tej ustawy, w przypadku gdy zorganizowano:

1) jeden oddział przedszkolny – stosuje się wymagania ochrony przeciwpożarowej określone w § 3 albo § 4; (…)„

- Niniejsza dokumentacja dotyczy dostosowania jednego oddziału przedszkolnego w Szkole im. Stanisława Mikołajczyka w zakresie ochrony przeciwpożarowej, stosować się będą przepisy  § 3 albo § 4, szczegółowo rozwinięte poniżej.

§3.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.:

„Lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, znajduje się w użytkowanym budynku szkoły lub jego części spełniających wymagania ochrony przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II, określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, z tym że dopuszcza się spełnienie tych wymagań także w sposób określony w art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961).”

- Projektowany oddział przedszkolny projektuje się w wyodrębnionym od pozostałej części szkoły pomieszczeniu, dostępnym bezpośrednio z zewnątrz.

§4.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.:

„Dopuszcza się prowadzenie oddziału przedszkolnego albo przedszkola, o których mowa w § 1 pkt 1, w lokalu znajdującym się w użytkowanym budynku szkoły lub jego części, które nie spełniają wymagań określonych w § 3, jeżeli: ”

§4.pkt.1  „Lokal jest użytkowany przez nie więcej niż 25 dzieci”

- Lokal jest przeznaczony na użytkowanie przez nie więcej niż 25 osób. Zatem warunek jest spełniony w tym zakresie.

§4.pkt.2  „Lokal znajduje się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i stanowi zwarty zespół przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń, przeznaczonych do celów prowadzenia oddziału lub przedszkola„

- Projektowany oddział przedszkolny stanowi jedno pomieszczenie. Dzieci będą korzystać z sanitariatów dostępnych na parterze budynku szkoły. Zajęcia ruchowe i zabawy odbywać się będą w pomieszczeniu oddziału przedszkolnego, a latem będą odbywać się na zewnątrz.

§4.pkt.3  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.:

„Lokal znajduje się w strefie pożarowej, w której elementy budynku są nierozprzestrzeniające ognia; wymaganie to nie dotyczy kondygnacji zlokalizowanych powyżej drugiej kondygnacji nadziemnej”

- Wszystkie elementy wykończenia i wyposażenia oddziału przedszkolnego będą wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. Zatem warunek jest spełniony.

§4.pkt.4  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.:

„Lokal posiada co najmniej dwa wyjścia służące do celów ewakuacji, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim – inne drzwi lub okno, umożliwiające ewakuację dzieci w sposób bezpieczny bezpośrednio na zewnątrz budynku; wysokość od dolnej krawędzi okna do poziomu, na który ewakuuje się dzieci, nie powinna przekraczać 0,9 m”

- Projektowany lokal będzie posiadać dwa wyjścia, tj. drzwi prowadzące na drogę ewakuacyjną w budynku szkoły oraz drzwi stanowiące drugie wyjście ewakuacyjne bezpośrednio poza budynek. Wyjście to będzie wyposażone w rampę przeznaczoną dla wózków inwalidzkich, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz dla wózków dziecięcych. Oba wyjścia które będą służyć celom ewakuacji, są oddalone od siebie o min 5m. Zatem warunek jest spełniony.

§4.pkt.5  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.:

„Przejście ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania dzieci, z wyłączeniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, do drzwi, o których mowa w pkt 4, prowadzi łącznie przez nie więcej niż dwa pomieszczenia lokalu, włączając w to pomieszczenie przeznaczone do przebywania dzieci, i posiada długość nieprzekraczającą:

- 20 m lub b) 40 m – w przypadku przejścia ewakuacyjnego prowadzącego do drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z lokalu bezpośrednio w miejsce bezpieczne na zewnątrz budynku”

- Projektowany lokal będzie posiadać dwa wyjścia, tj. drzwi prowadzące na drogę ewakuacyjną budynku szkoły oraz drzwi stanowiące drugie wyjście ewakuacyjne bezpośrednio poza budynek. Oba wyjścia które będą służyć celom ewakuacji, są oddalone od siebie o min 5m.  Zatem warunek jest spełniony.

§4.pkt.6  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.:

„Lokal jest wyposażony w gaśnicę o skuteczności gaśniczej co najmniej 21A, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, niezależnie od gaśnic zastosowanych w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal„

- Lokal wyposażony jest w gaśnicę o skuteczności co najmniej 21A, zatem warunek jest spełniony.

§4.pkt.7  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.:

„Elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu spełniają następujące warunki:

a) stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz okładziny ścienne i wykładziny podłogowe są co najmniej trudno zapalne i nie są intensywnie dymiące,

- wszystkie elementy wyposażenia i wystroju oddziału przedszkolnego będą wykonane z materiałów trudno zapalnych oraz nie dymiących, w przypadku wystąpienia pożaru. Zatem warunek jest spełniony.

b) okładziny sufitów oraz sufity podwieszone są wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia;

- Nie projektuje się montażu sufitów podwieszonych, zatem to zagrożenie nie wystąpi i warunek jest spełniony.

§4.pkt.8  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.:

„W strefie pożarowej, w której znajduje się lokal, nie występują inne lokale, w których są prowadzone przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, a także inne oddziały przedszkolne, ani lokale, w których jest sprawowana opieka na dziećmi do lat 3 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (…).”

- W projektowanej przestrzeni, w której wydziela się oddział przedszkolny, nie ma innych lokali przeznaczonych na cele opieki nad dziećmi. Zatem warunek jest spełniony.

§4.pkt.9  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.:

„W lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu są spełnione wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściwe dla kategorii zagrożenia ludzi ZL III, w szczególności nie występują w tym lokalu ani na tych drogach warunki techniczne będące podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi;

- W projektowanej przestrzeni spełnione są wymagania właściwe dla kategorii zagrożenia ludzi ZLIII, w szczególności długość dojść ewakuacyjnych, dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej, jak i klasy odporności dla poszczególnych przegród. Ponadto obiekt wyposażony jest w hydranty wewnętrzne oraz gaśnice. Budynek szkoły nie posiada warunków, które byłby podstawą do uznania go za zagrażający życiu ludzi.  Zatem warunek jest spełniony.

§4.pkt.10  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.:

„Drogi ewakuacyjne z lokalu posiadają obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 15, a wyjścia z pomieszczeń na te drogi są zamykane drzwiami; wymaganie dotyczące klasy odporności ogniowej nie dotyczy przypadków, w których z lokalu zapewniono dwie drogi ewakuacyjne, które się nie pokrywają ani nie krzyżują.

- W projektowanej przestrzeni oddziału przedszkolnego drogi ewakuacyjne będą o klasie odporności ogniowej co najmniej EI15, a ściany i drzwi oddzielające korytarz oddziału przedszkolnego od drogi ewakuacyjnej będą o odporności ogniowej EI 30. Zatem warunek jest spełniony.

9. Charakterystyka istniejących i przewidywanych zagrożeń

9.1 Zagrożenia środowiska naturalnego

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na  zagospodarowanie terenu ani nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego. Wszystkie stosowane materiały do przeprowadzenia inwestycji  posiadają atesty i obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

9.2 Zagrożenia higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów i ich otoczenia

Planowane zamierzenie budowlane nie przewiduje wprowadzania funkcji ani stosowania urządzeń mogących być zagrożeniem dla higieny i zdrowia użytkowników. Projektowane elementy spełniają wymagania Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz norm branżowych.

9.3 Bezpieczeństwo pożarowe

- Planowane przedsięwzięcie nie wpływa na bezpieczeństwo pożarowe

- Projektowane zamierzenie budowlane umożliwia dojazd służb ratowniczych,

- Zabezpieczenie w środku ochrony p-poż oraz instalacja hydrantowa w budynku istniejącej szkoły .

10. Warunki gruntowo-wodne

Projektowane roboty budowlane nie wymagają wykonania badań gruntowych.

opracowała:

dr inż. arch. Natalia Balcerzak

II. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

ODDZIAŁYWANIE OBIEKTU KUBATUROWEGO W ZAKRESIE BRYŁY

Przesłanianie. Zjawisko przesłaniania analizuje się na podstawie §13.1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Analiza spełnia wymagania w zakresie przesłaniania.

§ 13.

1. Odległość budynku mającego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektów powinna umożliwić naturalne oświetlenie tych pomieszczeń – co uznaje się za spełnione, jeżeli:

1) Między ramionami kąta 600, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu ściany na osi okna pomieszczenia przesłanianego, nie znajduje się przesłaniająca część tego samego budynku lub inny obiekt przesłaniający w odległości mniejszej niż:

a) Wysokość przesłaniania – dla obiektów przesłaniających o wysokości do 35m,

Warunek spełniony.

b) 35 m – dla obiektów przesłaniających o wysokości ponad 35 m,

Nie dotyczy.

2) zostały zachowane wymagania, o których mowa w §57 i 60.

Warunek spełniony.

2. Wysokość przesłaniania, o której mowa w ust. 1 pkt 1, mierzy od poziomu dolnej krawędzi najniżej położonych okien budynku przesłonionego do poziomu najwyższej zacieniającej krawędzi obiektu przesyłającego lub jego przesyłającego części

3. Dopuszcza się sytuowanie obiektu  przesłaniającego w odległości nie mniejszej niż 10 m od okna pomieszczenia przesłaniającego, takiego jak masz, komin, wieża lub inny obiekt budowlany, bez ograniczenia jego wysokości, lecz o szerokości nie większej niż 3 m, mierząc ją równoległe do płaszczyzny okna.

Nie dotyczy.

4. Odległości, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, mogą być zmniejszone nie więcej niż połowę w zabudowie śródmiejskiej.

Nie dotyczy.

§ 57.

1. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne dostosowane do jego przeznaczenia, kształtu i wielkości, z uwzględnieniem warunków określonych w §13 oraz w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny.

Warunek spełniony.

2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względu na przeznaczenie - co najmniej 1:12

Warunek spełniony.

§ 60.

1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, przedszkolu i szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września ) w godzinach 800-1600 , natomiast pokoje mieszkalne – w godzinach 700-1700.

Warunek spełniony.

2. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza się ograniczeniem wymagania określonego w ust. 1 co najmniej do jednego pokoju, przy czym w śródmiejskim zabudowie uzupełniającego dopuszcza się ograniczenie wymaganego czasu nasłonecznienia do 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie określa się wymaganego czasu nasłonecznienia.

Nie dotyczy.

Zacienianie. Zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz § 40 (dla placów w zabudowie jednorodzinnej) rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Analiza spełnienia wymagań w zakresie zacieniania.

§ 40.

1. W zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę należy, stosownie do potrzeb użytkowych, przewidzieć place zabaw dla dzieci najmłodszych i miejsca rekreacyjne dostępne dla osób niepełnosprawnych, przy czym co najmniej 30% tej powierzchni powinno znajdować się na terenie biologicznie czynnym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Nie dotyczy.

2. Nasłonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosić co najmniej 4 godziny, liczone w dniach równonocy (21marca i 21 września) w godzinach 1000- 1600. W zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się nasłonecznienie nie krótsze niż 2 godziny.

Miejsce do zabaw dla dzieci znajdować się będzie w holu, na przestrzeni komunikacji.

3. Odległość placów i urządzeń, o których mowa w ust.1, od linii rozgraniczających ulicę, od 			okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały ludzi oraz miejsc gromadzenia odpadów 			powinna wynosić co najmniej 10m.

Nie dotyczy.

UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z OGÓLNYCH PRZEPISÓW TECHNICZNO –BUDOWLANYCH, KTÓRE REGULUJĄ WARUNKI LOKALIZACJI.

Dla terenów zabudowanych, analiza rozstrzyga czy w zakresie istniejącego zainwestowania, następuje zmiana warunków użytkowania, w sposób zasadniczy zmieniająca istniejący standard użytkowy (w okresie przeprowadzania analizy).

W wyznaczonym obszarze oddziaływania obiektu nie nastąpi znaczne pogorszenie się warunków użytkowania działek.

UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z PRZESŁANEK LOKALNYCH

W obszarze analizowanym po realizacji planowanej inwestycji, na sąsiednich działkach będzie możliwe:

Uzyskanie warunków zabudowy o parametrach właściwych dla rejonu lokalizacji.

ANALIZA UWARUNKOWAŃ FORMALNO PRAWNYCH

Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki

Rozdział 1. Usytuowanie budynku §13.1 Naturalne oświetlenie – przesłanianie

Warunek spełniony.

Rozdział 3. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych §18, 19.

Warunek spełniony. Miejsca postojowe istniejące przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka.

Rozdział 4. Miejsca gromadzenia odpadów stałych §23.1.Usytuowanie kontenerów na odpady zgodne z WT czyli 3m od granicy z sąsiednią działką przy jednoczesnym warunku odległości 10m od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi może powodować ograniczenia możliwości zabudowy sąsiedniej działki;

Warunek spełniony. Śmietnik przy budynku istniejącej szkoły.

USTALENIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej

Nie dotyczy.

Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu

Teren opracowania położony jest poza obszarami objętymi terytorialnymi formami ochrony przyrody. Projektowana inwestycja nie stwarza uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości związanych z emisją zanieczyszczeń powietrza, hałasu, wibracji oraz pola elektromagnetycznego. Przedsięwzięcie nie oddziałuje znacząco na środowisko.

Ochrona obiektów na terenach górniczych i zagrożonych osuwaniem mas ziemnych

Nie dotyczy.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW

Wpływ projektowanego przedsięwzięcia nie wpływa na istniejący drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników i ich otoczenia.

Inwestycja  nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki. Obiekt zgodnie z projektowanym przeznaczeniem nie będzie emitował szkodliwych hałasów i wibracji.

Gospodarka wodno-ściekowa:

Zasilanie budynku w wodę – istniejące, z sieci wodociągowej. Odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej. Odprowadzanie wody opadowej bez zmian.

Ochrona gleby:

Planowana inwestycja nie pogorszy istniejących warunków glebowych, nie wystąpi odprowadzenie zanieczyszczeń do gruntu.

Ochrona środowiska:

Zamierzenie budowlane nie będzie źródłem dodatkowych zagrożeń dla środowiska.  Inwestycja nie emituje substancji szkodliwych do atmosfery. Projektowana inwestycja spełnia warunki w zakresie ochrony środowiska.

Ochrona przed hałasem:

Projektowana inwestycja nie będzie dodatkowym źródłem hałasu, który nie spełniałby normowych wymagań, projekt uwzględnia wymagania ochrony akustycznej stanowiącej ochronę wnętrz budynków przed hałasem zewnętrznym.

Gospodarka drzewostanem:

Projekt nie zakłada wycinki istniejących drzew ani żadnej ingerencji w istniejący drzewostan.

Składanie i wywóz odpadków bytowych:

Śmietniki poza zakresem opracowania, wykorzystywane będą śmietniki istniejące przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka

Higiena i zdrowie użytkowników:

Budynek oraz sposób jego użytkowania nie powodują zagrożeń dla zdrowia i higieny użytkowników przedmiotowego i istniejącego budynku oraz otoczenia. Projektowana inwestycja nie będzie wywierać wpływu na pogorszenie warunków środowiska naturalnego oraz nie naruszy interesu osób trzecich. Zapewni bezpieczeństwo i estetykę obiektu szkolengo. Inwestycja nie wykracza poza zakres granicy objętej opracowaniem.

OŚWIADCZENIE

Wszystkie prace ziemne na działce nr 31 w Rączkach będą wykonywane ręcznie. Prace te nie spowodują kolizji ani naruszenia z ewentualnymi istniejącymi sieciami w strefie przedmiotowej działki. Na aktualnej mapie geodezyjnej brak jakichkolwiek możliwości kolizji z sieciami przebiegającymi przez działkę.

opracowała:

dr inż. arch. Natalia Balcerzak

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

A01   Sytuacja 			 		          1:500

SPIS TREŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

- Oświadczenia projektanta, kopie uprawnień i przynależności do izb

(Znajdują się w części „dokumentacja formalno – prawna/ załączniki”)														str.

1. ARCHITEKTURA

I. CZĘŚĆ OPISOWA										str.

1.1 Zamierzenie inwestycyjne 									str.

1.2 Podstawa opracowania 									str.

1.3 Informacje ogólne										str.

1.4 Opis budowlany										str.

1.5 Wykończenie wewnętrzne budynku								str.

1.6 Instalacje wewnętrzne	 								str.

1.7 Ochrona środowiska									str.

1.8 Zabezpieczenia przeciwpożarowe								str.

II. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU 						str.

III. BIOZ											str.

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA										str.

A02 	 Rzut kondygnacji z oddziałem		       					1:100

A03 	 Rzut oddziału przedszkolnego							1:50

A04	 Rzut fundamentów podjazdu							1:50

A05	Szczegóły podjazdu								1:50

A06	Szczegóły podjazdu								1:50

A07	Zestawienie stolarki drzwiowej							1:100

1. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1 Zamierzenia inwestycyjne

1.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dostosowania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka, Rączki 10, 13-100 Nidzica, dz. nr 31, obręb 0026, jednostka ewidencyjna 281104_5, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie, do aktualnych przepisów tj. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego zorganizowanych w szkole podstawowej.

1.1.2 Zakres dokumentacji

Niniejsza dokumentacja dotyczy dostosowania oddziału przedszkolnego w Szkole im. Stanisława Mikołajczyka, Rączki 30, 13-100 Nidzica, dz. nr 31, obręb 0026, jednostka ewidencyjna 281104_5, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie, do aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej. Dokumentacja składa się z projektu zagospodarowania terenu oraz z projektu architektoniczno-budowlanego.

1.1.3 Założenia projektowe:

W niniejszej dokumentacji założono konieczność wykonania następujących robót budowlanych:

- Wykucie części podokiennej jednego z okien

- Wymiana stolarki okiennej (1 sztuki) na stolarkę drzwiową

- Montaż zewnętrznej rampy dla osób niepełnosprawnych w konstrukcji stalowej

- Wyposażenie oddziału przedszkolnego w gaśnicę

- Wyposażenie oddziału w kurtynę powietrzną nad  wejściem

- Wyposażenie oddziału w oznaczenia kierunków i wyjść ewakuacyjnych (natynkowe)

1.2 Podstawa opracowania

- wizja lokalna wraz z pomiarami własnymi

- dokumentacja fotograficzna własna

- zlecenie Inwestora – umowa na wykonanie prac projektowych

- mapa do celów informacyjnych w skali 1:500

- wydane decyzje i uzgodnienia

- ekspertyza techniczna / ocena stanu technicznego budynku

- obowiązujące przepisy i normy

1.3 Informacje ogólne

1.3.1 Lokalizacja obiektu

Teren wykonywanych prac zlokalizowany jest w Rączkach 30, 13-100 Nidzica, dz. nr 31, obręb 0026, jednostka ewidencyjna 281104_5, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie. Od strony zachodniej zlokalizowana jest droga dojazdowa do działki.

1.3.2 Istniejące stan zagospodarowania

Na działce zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka.

Jest to budynek jednokondygnacyjny z dachem wielospadowym. Budynek nie jest podpiwniczony. W części piwnicznej na zewnątrz budynku znajduje się lokalna kotłownia.

Budynek posiada 2 wyjścia: jedno wyjście główne i jedno wyjście ewakuacyjne. Dojazd do budynku jest możliwy przez bramę wjazdową z drogi powiatowej Szkotowo-Januszkowo. Na terenie szkoły istnieje możliwość ustawienia ciężkiego sprzętu, w tym drabin i podnośnika.

Kategoria obiektu budowlanego – IX – budynku nauki i oświaty oraz budynki szkolne i przedszkolne

Kategoria zagrożenia ludzi ZL III.

Obiekt wyposażony jest w hydrant wewnętrzny i gaśnice oraz hydrant zewnętrzny (1 przy budynku gospodarczym w części północno-wschodniej działki )

Budynek jak i jego otoczenie przystosowany jest do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

Istniejący budynek szkoły, biorąc pod uwagę jego stan techniczny nadaje się do adaptacji na oddziały przedszkolne, co potwierdza sporządzona ekspertyza techniczna budynku.

1.3.3 Stan budynku istniejącego

Stan istniejącego budynku szkoły określa się jako dobry.

Fundamenty istniejące żelbetowe Konstrukcja nośna budynku murowana, z cegieł: ceramicznych, wapienno-piaskowych; gazobetonu. Ściany działowe murowane z cegły budowlanej, pustaków ceramicznych

Stropy wykonane z płyt żelbetowych prefabrykowanych oraz monolitycznych.

Dach o konstrukcji drewnianej na pełnym deskowaniu pokryty blachodachówką powlekaną.

Budynek użytkowany jest obecnie przez około 100 osób (przy maksymalnym obłożeniu)

1.3.4  Projektowane zagospodarowanie działki

Planuje się wykonanie rampy o parametrach wymaganych dla ramp przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Rampa zakończona będzie chodnikiem, a projektowany chodnik będzie połączony z chodnikiem istniejącym, tak by umożliwić osobom poruszającym się na wózkach swobodne poruszanie się. Pozostały zakres zagospodarowania działki nie zmieni się.

1.3.5 Obszar oddziaływania obiektu

Kubatura obiektu ani jego powierzchnia zabudowy nie będzie oddziaływać na obiekty i tereny sąsiadujące. Obszar oddziaływania obiektu w zakresie działki 31. Szczegółowa informacja o obszarze oddziaływania projektu na środowisko – ''II.OBSZAR ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU'' dołączona jest do niniejszej dokumentacji projektowej w części opisowej projektu zagospodarowania terenu.

1.3.6 Charakterystyczne parametry techniczne

Wysokość budynku w najwyższym punkcie:  9m (budynek niski ‘N’)

Ogólne wymiary budynku: : 47,8 m x 19,7 m

Powierzchnia zabudowy: 561 m2

Powierzchnia użytkowa: 456 m²

Kubatura budynku: ok. 1505 m³

Wysokość budynku: 9 m (budynek niski)

Ilość kondygnacji podziemnych: 0

Ilość kondygnacji nadziemnych: 1

-poziom terenu: - 0,50 m w stosunku do +/-0.00

Powierzchnia wydzielonego oddziału przedszkolnego:

Oddział przedszkolny (nr 1): 48,14 m²

1.4 Opis budowlany

1.4.1 Zamierzony sposób użytkowania

Zamierzenie inwestycyjne polega na wydzieleniu w budynku szkoły podstawowej oddziału przedszkolnego, stanowiącą jednocześnie przestrzeń do wspólnych zabaw.

Projektowany oddział przedszkolny posiadać będzie 2 wyjścia ewakuacyjne. Główne wyjście ewakuacyjne stanowić będą drzwi w ścianie zewnętrznej w miejscu istniejącego okna o szerokości przejścia 100 cm z otwieranym skrzydłem w kierunku ewakuacji.

Drugie wyjście ewakuacyjne będzie w miejscu istniejących drzwi wewnętrznych – oddzielających oddział od komunikacji szkoły.

Sam budynek szkoły posiada dwa wyjścia ewakuacyjne dostępne z korytarza stanowiącego drogę ewakuacyjną. W korytarzu są zlokalizowane 3 gaśnice oraz hydrant przy jednym z wyjść ewakuacyjnym.

Przeznaczenie kondygnacji i pomieszczeń:

Piwnica: budynek nie podpiwniczony – w części piwniczej na zewnątrz budynku znajduje się kotłownia lokalna

Parter: korytarz z głównym wejściem, po prawej stronie: szatnia –świetlica; łazienki; trzy klasy; oddział przedszkolny; magazynek sportowy natomiast po lewej stronie: sekretariat z wejściem do gabinetu Dyrektora; pokój nauczycielski; biblioteka pracownia komputerowa.

1.4.1.1 Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych

Szkoła jako miejsce pracy nie jest miejscem pracy chronionej, w szkole nie pracują osoby niepełnosprawne w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich. Szkoła jako budynek nie jest również wyposażona w dźwig.

Niemniej jednak od strony wschodniej jedno z wyjść ewakuacyjnych posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, zatem możliwy jest dostęp dla osób niepełnosprawnych. To samo dotyczy oddziału przedszkolnego – projektuje się rampę dla wózków inwalidzkich, tym samym zapewnia się drugie wyjście ewakuacyjne, poprzez rampę.

1.4.2 Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Wydzielenie oddziału przedszkolnego nie wpłynie niekorzystnie na układ przestrzenny szkoły ani nie wpłynie na formę architektoniczną obiektu. Jednakże na pewno poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowników szkoły i oddziału przedszkolnego.

1.4.3 Układ konstrukcyjny

Obiekt wykonany w technologii murowanej tradycyjnej. Projektowane zamierzenie nie wpłynie na istniejący układ konstrukcyjny  gdyż projektowane drzwi.

1.4.4 Opinia geotechniczna i warunki gruntowe

Planowane przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia badań gruntowych.

1.4.5 Fundamenty

Planowane przedsięwzięcie nie wpływa na układ istniejących fundamentów. Pochylnię należy posadowić na własnych fundamentach- szczegóły w części rysunkowej.

1.4.6 Ściany konstrukcyjne budynku

Planowane roboty budowlane nie wpływają na ściany konstrukcyjne, gdyż projektowane drzwi zlokalizowane będą w istniejącym otworze okiennym, czyli istniejące nadproże nie będzie modyfikowane. Jedynie należy wykuć część podokienną. Działania te nie wpływają negatywnie na układ konstrukcyjny, co potwierdza sporządzona ekspertyza techniczna.

1.4.7 Ściany działowe

Bez zmian.

1.4.8 Przewody wentylacyjne, kominy

Bez zmian.

1.4.9 Nadproża

Planowane przedsięwzięcie zakłada wykorzystanie istniejącego nadproża.

1.4.10 Posadzki

Nie zakłada się wymiany posadzki przy planowanych robotach budowlanych.

1.4.11 Wytyczne dla wykonania elementów konstrukcyjnych

Wykonując elementy żelbetowe zachować bezwzględnie grubość otuliny stosując wkładki dystansowe. Stosować beton oraz stal posiadającą atest.

1.4.12 Szczegóły dotyczące pochylni dla niepełnosprawnych

Posadowienie:

Posadowienie pochylni oraz schodów należy ściśle korygować o stan terenu w dniu podjęcia robót budowlanych. W przypadku różnic w terenie należy zgłosić zaistniałą sytuację do inwestora lub inspektora nadzoru. Planuje się posadowienie na stopach fundamentowych których rozmieszczenie należy skorygować z aktualną mapą zasadniczą pobraną w ośrodku geodezyjnych w Nidzicy w celu sprawdzenia czy w miejscu montażu stopy fundamentowej nie występuje kolizja z siecią podziemną. W chwili sporządzania dokumentacji projektowej taka kolizja nie występuje. W otoczeniu sieci i instalacji prace związane z wykopami prowadzić ręcznie. Stropy fundamentowe należy wykonać jako żelbetowe zbrojone zgodnie z częścią rysunkową.

Pochylnia:

Projektowana pochylnia stanowi układ o łącznej długości 8,05m, podzielona na cześć pochyłą (podjazd), spocznik oraz stopnie schodów.

Początek pochylni rozpoczyna się od wskazanej wysokości terenu 0, następnie poprzez pochylnię  o dł. 6,26m i nachyleniu 8% na podest (spocznik) na wysokości +0,5 m.

Konstrukcja wsporcza osadzona na stopach żelbetowych poprzez kotwy stalowe. Konstrukcja podłużna pochylni stanowi profil L (razem ze spocznikiem i schodami). Rozstaw poszczególnych elementów należy przyjąć z załączników graficznych. Dopuszcza się aby zamocowanie krat odbywało się poprzez przykręcanie. Wszystkie elementy stalowe należy ocynkować i pomalować proszkowo.

Kraty WEMA pozostawia się ocynkowane. Elementy stalowe należy ocynkować od wewnątrz i z zewnątrz. (minimalna grubość pokrycia wynosi 275g/m2, z obydwu stron), zgodnie z normą EN 10147. Należy nanieść warstwę podkładową, a na koniec nanieść proszek poliestrowy (min. 60 mikrometrów).

1.5 Wykończenie wewnętrzne budynku

1.5.1 Materiały wykończeniowe dla ścian

-na ścianach murowanych tynki wewnętrzne cementowo wapienne/lub gipsowe III kategorii

-gładź szpachlowa na ścianach wewnętrznych, malowana emulsyjne

Uwaga:

Na narożnikach wypukłych i krawędziach okiennych – listwy wzmacniające

1.5.2 Materiały wykończeniowe dla podłóg

Nie zakłada się wymiany materiału wykończeniowego  przy planowanych robotach budowlanych.

1.5.3 Stolarka  drzwiowa

Należy zdemontować istniejącą stolarkę drzwiową oraz zamontować nową, zgodną z zestawieniem stolarki drzwiowej.

1.5.4 Parapety okienne wewnętrzne

Bez zmian.

1.5.5 Malowanie

- pozostałe pomieszczenia / dla ścian murowanych – 2 x farba akrylowo – lateksowa w kolorze biały

1.6 Instalacje wewnętrzne/ bez zmian/

- wodociągowa

- instalacja elektroenergetyczna

- instalacja ciepłownicza(instalacja centralnego ogrzewania)

- instalacja teletechniczna

Bez zmian.

1.7 Ochrona środowiska

1.7.1 Zapotrzebowanie wody, odprowadzenie ścieków

Instalacje wody i kanalizacji sanitarnej nie będą modyfikowane. Woda pobierana będzie z sieci wodociągowej. Ścieki sanitarne bytowo-gospodarcze odprowadzone będą do kanalizacji sanitarnej.

1.7.2 Ochrona wody i gleby

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na warunki wodne ani nie pogorszy istniejących warunków glebowych, nie wystąpi odprowadzenie zanieczyszczeń do gruntu.

1.7.3 Ochrona przed hałasem

Nie przewiduje się zewnętrznych źródeł hałasu związanych z zastosowaniem rozwiązań technicznych.

1.7.4 Gospodarka odpadami

Odpady komunalne, powstałe w trakcie eksploatacji budynku będą wynoszone w istniejące miejsce gromadzenia odpadów komunalnych, utwardzone, przystosowane do gromadzenia i segregowania odpadów. Miejsca to znajduje się przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka na terenie opracowywanej działki (poza zakresem opracowania). Po segregacji wywóz na składowisko miejskie. Nie przewiduje się gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

1.7.5 Analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Usytuowanie obiektu pozwala na podjęcie w przyszłości działań polegających na montażu paneli fotowoltaicznych, jako źródła energii odnawialnej. Jednakże aktualnie jest to poza zakresem opracowania.

1.8 Charakterystyka pożarowa budynku

1.8.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

Wysokość budynku w najwyższym punkcie:  9m (budynek niski ‘N’)

Ogólne wymiary budynku: 47,8 m x 19,7 m

Powierzchnia zabudowy: 561 m2

Powierzchnia użytkowa: 456 m²

Kubatura budynku: ok. 1505 m³

Wysokość budynku: 9 m (budynek niski)

Ilość kondygnacji podziemnych: 0

Ilość kondygnacji nadziemnych: 1

-poziom terenu: - 0,50 m w stosunku do +/-0.00

Powierzchnia wydzielonego oddziału przedszkolnego:

Oddział przedszkolny (nr 1): 48,14 m²

1.8.2. Odległość od obiektów sąsiednich

Od strony południowej odległość do sąsiadującego budynku wynosi około 46m

Od strony wschodniej brak zabudowy na działce sąsiadującej oraz w tym kierunku

Od strony zachodniej brak zabudowy na działce sąsiadującej oraz w tym kierunku.

Od strony północnej brak zabudowy na działce sąsiadującej oraz w tym kierunku

1.8.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych

Typowe dla budynków zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi. Nie przewiduje się przechowywania w budynku substancji palnych (w szczególności materiałów niebezpiecznych pożarowo) w większych ilościach niż dopuszczają przepisy.

1.8.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Nie oblicza się dla budynków ZL.

Niemniej jednak gęstość obciążenia ogniowego przyjmuje się poniżej 500 MJ/m2.

1.8.5. Kategoria zagrożenia ludzi przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji w pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi.

Budynek szkoły stanowi jedną strefę pożarową kategoria zagrożenia ludzi – ZL III -pomieszczenia klasowe na poziomie parteru

Wydzielony oddział przedszkolny należeć będzie do tej samej strefy pożarowej.

1.8.6. Ocena zagrożenia wybuchem.

Budynek nie jest zagrożony wybuchem. W budynku nie występują również strefy zagrożenia wybuchem.

1.8.7. Podział obiektu na strefy pożarowe.

Budynek kwalifikuje się do następujących kategorii zagrożenia ludzi: ZL III ale oddział przedszkolny musi być dostosowany do ZLII.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla niskich budynków ZL III  - 8000 m².

Przy powierzchni użytkowej całej szkoły która wynosi 456 m² nie jest przekroczona wartość nominalna strefy/

1.8.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia prze elementy budowlane.

Klasa odporności pożarowej budynku (wymagana) – „C”.

•	główna konstrukcja nośna 					– R 60,

•	konstrukcja dachu 					              – R 15,

•	strop 								- REI 60,

•	ściany zewnętrzne						- EI 30,

•	ściany wewnętrzne                                           			- EI 30,

•	ściany oddzielenia ppoż.					- EI30,

•	drzwi w ścianach oddzielenia ppoż.				- EI 30,

•	przekrycie dachu             					– E 15,

1.8.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne.

Długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnej długości 40 m w części ZL III-budynek niski, Dojścia 30 i 60 na zewnątrz lub do inne strefy pożarowej.

1.8.10 Zgodność zaproponowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami.

Budynek po przebudowie będzie spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal w którym jest prowadzony jeden oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej:

§3.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.:

„§ 1. W oddziale przedszkolnym lub oddziałach przedszkolnych prowadzonych w szkole podstawowej, o których mowa w art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz w przedszkolu utworzonym w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zgodnie z art. 92 ust. 1 tej ustawy, w przypadku gdy zorganizowano:

1) jeden oddział przedszkolny – stosuje się wymagania ochrony przeciwpożarowej określone w § 3 albo § 4; (…)„

- Niniejsza dokumentacja dotyczy dostosowania jednego oddziału przedszkolnego w Szkole im. Stanisława Mikołajczyka w zakresie ochrony przeciwpożarowej, stosować się będą przepisy  § 3 albo § 4, szczegółowo rozwinięte poniżej.

§3.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.:

„Lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, znajduje się w użytkowanym budynku szkoły lub jego części spełniających wymagania ochrony przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II, określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, z tym że dopuszcza się spełnienie tych wymagań także w sposób określony w art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961).”

- Projektowany oddział przedszkolny projektuje się w wyodrębnionym od pozostałej części szkoły pomieszczeniu, dostępnym bezpośrednio z zewnątrz.

§4.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.:

„Dopuszcza się prowadzenie oddziału przedszkolnego albo przedszkola, o których mowa w § 1 pkt 1, w lokalu znajdującym się w użytkowanym budynku szkoły lub jego części, które nie spełniają wymagań określonych w § 3, jeżeli: ”

§4.pkt.1  „Lokal jest użytkowany przez nie więcej niż 25 dzieci”

- Lokal jest przeznaczony na użytkowanie przez nie więcej niż 25 osób. Zatem warunek jest spełniony w tym zakresie.

§4.pkt.2  „Lokal znajduje się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i stanowi zwarty zespół przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń, przeznaczonych do celów prowadzenia oddziału lub przedszkola„

- Projektowany oddział przedszkolny stanowi jedno pomieszczenie. Dzieci będą korzystać z sanitariatów dostępnych na parterze budynku szkoły. Zajęcia ruchowe i zabawy odbywać się będą w pomieszczeniu oddziału przedszkolnego, a latem będą odbywać się na zewnątrz.

§4.pkt.3  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.:

„Lokal znajduje się w strefie pożarowej, w której elementy budynku są nierozprzestrzeniające ognia; wymaganie to nie dotyczy kondygnacji zlokalizowanych powyżej drugiej kondygnacji nadziemnej”

- Wszystkie elementy wykończenia i wyposażenia oddziału przedszkolnego będą wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. Zatem warunek jest spełniony.

§4.pkt.4  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.:

„Lokal posiada co najmniej dwa wyjścia służące do celów ewakuacji, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim – inne drzwi lub okno, umożliwiające ewakuację dzieci w sposób bezpieczny bezpośrednio na zewnątrz budynku; wysokość od dolnej krawędzi okna do poziomu, na który ewakuuje się dzieci, nie powinna przekraczać 0,9 m”

- Projektowany lokal będzie posiadać dwa wyjścia, tj. drzwi prowadzące na drogę ewakuacyjną w budynku szkoły oraz drzwi stanowiące drugie wyjście ewakuacyjne bezpośrednio poza budynek. Wyjście to będzie wyposażone w rampę przeznaczoną dla wózków inwalidzkich, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz dla wózków dziecięcych. Oba wyjścia które będą służyć celom ewakuacji, są oddalone od siebie o min 5m. Zatem warunek jest spełniony.

§4.pkt.5  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.:

„Przejście ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania dzieci, z wyłączeniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, do drzwi, o których mowa w pkt 4, prowadzi łącznie przez nie więcej niż dwa pomieszczenia lokalu, włączając w to pomieszczenie przeznaczone do przebywania dzieci, i posiada długość nieprzekraczającą:

- 20 m lub b) 40 m – w przypadku przejścia ewakuacyjnego prowadzącego do drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z lokalu bezpośrednio w miejsce bezpieczne na zewnątrz budynku”

- Projektowany lokal będzie posiadać dwa wyjścia, tj. drzwi prowadzące na drogę ewakuacyjną budynku szkoły oraz drzwi stanowiące drugie wyjście ewakuacyjne bezpośrednio poza budynek. Oba wyjścia które będą służyć celom ewakuacji, są oddalone od siebie o min 5m.  Zatem warunek jest spełniony.

§4.pkt.6  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.:

„Lokal jest wyposażony w gaśnicę o skuteczności gaśniczej co najmniej 21A, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, niezależnie od gaśnic zastosowanych w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal„

- Lokal wyposażony jest w gaśnicę o skuteczności co najmniej 21A, zatem warunek jest spełniony.

§4.pkt.7  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.:

„Elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu spełniają następujące warunki:

a) stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz okładziny ścienne i wykładziny podłogowe są co najmniej trudno zapalne i nie są intensywnie dymiące,

- wszystkie elementy wyposażenia i wystroju oddziału przedszkolnego będą wykonane z materiałów trudno zapalnych oraz nie dymiących, w przypadku wystąpienia pożaru. Zatem warunek jest spełniony.

b) okładziny sufitów oraz sufity podwieszone są wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia;

- Nie projektuje się montażu sufitów podwieszonych, zatem to zagrożenie nie wystąpi i warunek jest spełniony.

§4.pkt.8  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.:

„W strefie pożarowej, w której znajduje się lokal, nie występują inne lokale, w których są prowadzone przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, a także inne oddziały przedszkolne, ani lokale, w których jest sprawowana opieka na dziećmi do lat 3 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (…).”

- W projektowanej przestrzeni, w której wydziela się oddział przedszkolny, nie ma innych lokali przeznaczonych na cele opieki nad dziećmi. Zatem warunek jest spełniony.

§4.pkt.9  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.:

„W lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu są spełnione wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściwe dla kategorii zagrożenia ludzi ZL III, w szczególności nie występują w tym lokalu ani na tych drogach warunki techniczne będące podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi;

- W projektowanej przestrzeni spełnione są wymagania właściwe dla kategorii zagrożenia ludzi ZLIII, w szczególności długość dojść ewakuacyjnych, dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej, jak i klasy odporności dla poszczególnych przegród. Ponadto obiekt wyposażony jest w hydranty wewnętrzne oraz gaśnice. Budynek szkoły nie posiada warunków, które byłby podstawą do uznania go za zagrażający życiu ludzi.  Zatem warunek jest spełniony.

§4.pkt.10  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.:

„Drogi ewakuacyjne z lokalu posiadają obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 15, a wyjścia z pomieszczeń na te drogi są zamykane drzwiami; wymaganie dotyczące klasy odporności ogniowej nie dotyczy przypadków, w których z lokalu zapewniono dwie drogi ewakuacyjne, które się nie pokrywają ani nie krzyżują.

- W projektowanej przestrzeni oddziału przedszkolnego drogi ewakuacyjne będą o klasie odporności ogniowej co najmniej EI15, a ściany i drzwi oddzielające korytarz oddziału przedszkolnego od drogi ewakuacyjnej będą o odporności 1.8.14. Drogi pożarowe

Dla przedmiotowego budynku dojazd pożarowy jest wymagany.

Dojazd do budynku jest możliwy przez bramę wjazdową z drogi powiatowej Szkotowo-Januszkowo. Na terenie szkoły istnieje możliwość ustawienia ciężkiego sprzętu, w tym drabin i podnośnika.

Uwagi końcowe

Wszystkie materiały  budowlane zastosowane w obiekcie muszą odpowiadać PN/EN i posiadać aprobaty techniczne. Wszystkie stosowane, montowane urządzenia i stosowane materiały należy wykonywać i montować zgodnie z instrukcją i zaleceniami producentów, zapewniając stosowne gwarancje. Przed przystąpieniem do robót należy skonsultować się z producentami zastosowanych technologii i materiałów w celu uzyskania pełnych warunków gwarancji. Zarówno w opisie, jak i na rysunkach, nazwy firm i materiałów przyjęto jako wzorcowe. Proponowane materiały nie są wiążące, jednak ich zamienniki muszą posiadać parametry techniczne i właściwości fizyko-chemiczne zgodne lub wyższe z przyjętymi w projekcie. Autor zastrzega sobie prawo do wszelkich rozwiązań architektonicznych zastosowanych w projekcie. Ewentualne zmiany mogą być dokonane po uzgodnieniu z autorem projektu.

Opracowała

dr inż. arch. Natalia Balcerzak

III. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

Obiekt:	DOSTOSOWANIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOŁE PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W RĄCZKACH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Adres:		Rączki 30, 13-100 Nidzica, dz. nr 31, obręb 0026, jednostka ewidencyjna 281104_5

powiat Nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie

Nabywca: 	Gmina Nidzica

Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica

Odbiorca:	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka

Rączki 30, 13-100 Nidzica

1. OPIS OGÓLNY

Przedmiotem opracowania jest wydzielenie i dostosowanie oddziału przedszkolnego w  budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej.

2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY – zasilanie z sieci wodociągowej z przyłącza istniejącego

Planowane działanie inwestycyjne nie wpłynie na średnie zapotrzebowanie na zużycie wody.

3. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW – do kanalizacji sanitarnej

Średnia ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych gospodarczo-bytowych nie ulegnie zmianie.

4. WODY OPADOWE

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na ilość i sposób odprowadzenia wód opadowych.

5. ODPADY KOMUNALNE

Odpady gospodarczo-bytowe gromadzone są w szczelnych, istniejących pojemnikach usytuowanych w obrębie objętej opracowaniem działki, odbierane na bieżąco przez lokalny Zakład Komunalny. Projektowana inwestycja stanowi uzupełnienie przestrzenne i funkcjonalne istniejącej zabudowy na terenie działki 31, w związku z czym wykorzystuje istniejące śmietniki przy budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach.

6. OGRZEWANIE BUDYNKU

Ogrzewanie poprzez wewnętrzny układ centralnego ogrzewania.

7. ENERGIA ELEKTRYCZNA

Projektowany budynek zasilany z istniejącego złącza kablowego.

8. HAŁAS

Inwestycja w żaden sposób nie wpłynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter robót nie rodzi uciążliwych źródeł hałasu a zatem oddziaływanie akustyczne będzie się mieściło w normie i na terenie działki inwestora.

9. CHARAKTERYSTYKA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

Wartości współczynników obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, 1999r.

Wartości obliczeniowe W/m2K, są następujące:

| Ściany zewnętrzne nadziemia | U= 0,20 <UMAX |
| --- | --- |
| Dach | U= 0,15 <UMAX |
| Stolarka okienna | U= 0,9 <UMAX |

10. SZATA ROŚLINNA

Bez zmian.

11. OCENA EKOLOGICZNA

Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko – nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz hałasu, jak również nie oddziałuje negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne. Czas eksploatacji obiektu nie spowoduje zagrożenia dla środowiska w postaci zanieczyszczeń i naruszeń powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrożenia dla świata roślinnego. Dzięki właściwym ustaleniom dotyczącym gospodarki odpadami już na etapie projektowym nie spowodują one powstawania zagrożeń i uciążliwości. Wpływ na środowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wyłącznie przejściowy i odwracalny, czas tych działań kończy się wraz z zakończeniem robót budowlanych. Wymagania ochrony środowiska na etapie budowy zostaną spełnione poprzez odpowiednią organizację robót, dobór materiałów, stosowanie materiałów lub prefabrykatów posiadających certyfikaty i atesty oraz sprzętu i środków transportowych spełniających wymagania ochrony środowiska, dopuszczające je do produkcji i obrotu o najmniejszym oddziaływaniu na środowisko. Prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem architektoniczno-budowlanym, sprawnym sprzętem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie projektowanej technologii zastosowano tradycyjne i sprawdzone rozwiązania, które nie stanowią uciążliwości dla środowiska i ludzi. W wyniku braku szkodliwego oddziaływania na środowisko – tereny otaczające dokumentowaną inwestycje nie odnotowują uciążliwości, szkodliwości ani wprowadzenia ograniczeń w użytkowaniu i zagospodarowaniu.

12. POTENCJALNE AWARIE MOGĄCE WYSTĄPIĆ W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI.

Z uwagi na zakres robót inwestycyjnych nie przewiduje się poważniejszych awarii.

Opracowała:

dr inż. arch. Natalia Balcerzak

IV. BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

RĄCZKI 30, 13-100 NIDZICA, DZ. NR 31, OBRĘB 0026,

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 281104_5, POWIAT NIDZICKI,

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

NAZWA INWESTORA I JEGO ADRES

Zamawiający:  GMINA NIDZICA, PLAC WOLNOŚCI 1, 13-100 NIDZICA

Inwestor:  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA,

RĄCZKI 30, 13-100 NIDZICA

PROJEKTANT

dr inż. arch. Natalia Balcerzak

428/POKK/2011

MARZEC 2022

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Projektowana budowa wyżej wymienionego obiektu stwarza zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi z uwagi na roboty budowlane wykonywane na wysokości oraz w głębokich wykopach. Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone z poszanowaniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. ( Dz. U. nr 47, poz.401 ) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, zwanego dalej „rozporządzeniem”. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano-montażowych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Przed rozpoczęciem robót budowlano - montażowych należy zagospodarować teren budowy:

- zamontować tablice informacyjne i ostrzegawcze

- wyznaczyć strefy niebezpieczne

- urządzić składowisko materiałów i wyrobów

Szczególnej uwagi wymaga zabezpieczenie strefy pracy urządzeń do podnoszenia materiałów i elementów konstrukcyjnych oraz strefy głębokich, wymagających odwodnienia wykopów.

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Nie dotyczy

2. Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji zadania:

- porażenie prądem elektrycznym

Wykonywanie robót przy użyciu sprzętu budowlanego niesie zagrożenie dla pracowników

3. Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji zadania.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy przed rozpoczęciem prac na terenie budowy winni być:

- kierowani do lekarza medycyny pracy, który po przeprowadzeniu badań szczegółowych zatwierdza możliwość zatrudnienia na danym stanowisku pracy (brak przeciwwskazań zdrowotnych),

- zaznajamiani - szczegółowo przeszkalani z zakresu BHP i Ppoż. podczas szkoleń zgodnie obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagane są następujące typy szkoleń:

- szkolenia wstępne ogólne - przed zatrudnieniem,

- zapoznanie z zagadnieniami związanymi z BHP i Ppoż.,

- zapoznanie pracownika z ogólnym zakresem stosowanej technologii związanej z działalnością

zakładu,

- zapoznanie pracownika z zakresem obowiązków służbowych na danym stanowisku pracy,

- zapoznanie pracownika z odpowiedzialnością wynikającą z zajmowanego stanowiska,

- zapoznanie pracownika z ogólnymi obowiązkami zakładu pracy,

- zapoznanie pracownika z ogólnymi zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, terenie budowy objętym w projekcie,

- zapoznanie pracownika z czynnikami szkodliwymi występującymi w zakładzie pracy,

- zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi w związku z wykonywaną pracą,

- zapoznanie z metodami likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracownika czynnika niebezpiecznego, szkodliwego dla zdrowia lub uciążliwego, występującego w procesie pracy,

- zapoznanie pracownika z obowiązującymi w zakładzie pracy środkami ochrony indywidualnej

oraz odzieżą roboczą,

- pouczenie pracownika o obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej,

- poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,

- poinformowanie pracownika o opiece zdrowotnej zapewnianej przez zakład pracy,

- zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru,

- zapoznanie z zasadami postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii, itp.), w tym zasadami udzielania pomocy przed lekarskiej w razie wypadku,

- zapoznanie z udokumentowaną oceną ryzyka na danym stanowisku pracy,

- zapoznanie ze szczegółowymi przepisami z BHP i P.poż dotyczącymi zagadnień na danym stanowisku pracy

- zapoznanie z instrukcjami BHP i Ppoż. Na danym stanowisku pracy. Szkolenie wstępne stanowiskowe – przed zatrudnieniem.

- zapoznanie – przygotowanie pracownika do wykonywania pracy,

- szkolenie okresowe

- szkolenia i okresowe kontrole znajomości przepisów BHP i Ppoż. oraz instrukcji BHP i Ppoż. w zakładzie pracy.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z realizacji zadania w strefie zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Na terenie objętym projektem, Wykonawcy winni być wyposażeni są w sprzęt telekomunikacyjny (telefony komórkowe; krótkofalówki) umożliwiający szybki kontakt, wezwanie pomocy w nagłych przypadkach oraz kierowanie przez kierownictwo ewakuacją z terenu objętego zagrożeniem.

Przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych wszystkie zabezpieczenia placu budowy powinny być odebrane przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę.

W trakcie realizacji robót budowlano-montażowych należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń oraz stosować środki bezpieczeństwa podane i określone przez kierownika budowy, względnie przez uprawnioną osobę.

Ponadto należy przestrzegać firmowych instrukcji bezpieczeństwa przy montażu elementów i urządzeń oraz w czasie wykonywania powłok ochronnych na stalowych i betonowych elementach konstrukcyjnych na budowie.

Wszystkie maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy określone w odrębnych przepisach oraz powinny być utrzymane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, do których są przeznaczone.

Podczas wykonywania prac, osoby bezpośrednio kierujące pracownikami przed przystąpieniem do prac ustalają postępowanie w razie zagrożenia, kierunek i przebieg ewakuacji.

Montaż elementów prefabrykowanych powinien odbywać się przy zastosowaniu dźwigów dostosowanych do wykonywania robót. Operatorzy wszystkich maszyn budowlanych powinni być przeszkoleni i uzyskać pozytywny wynik ze sprawdzianu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. /Dz.U. Nr 118 poz.1263/.

Pracownicy winni używać środki ochrony osobistej a w szczególności: kaski oraz kamizelki ostrzegawcze.

Wszelkie roboty winny odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z podstawowymi wymaganiami w zakresie BHP szczególną uwagę zwraca się na przestrzeganie zasad:

- pracy w strefach niebezpiecznych, do których zalicza się miejsca zagrożone spadaniem przedmiotów - strefa niebezpieczna nie może być mniejsza niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać materiały lub narzędzia, jednak nie może być mniej niż 6,0m; w tej odległości należy ustawić bariery ochronne lub rozciągnąć linki na wysokości 1,1m pomalowane farbą pomarańczową,

- pracy sprzętu zmechanizowanego - sprzęt powinien być rozmieszczony i ewentualnie poruszać się zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy; nie powinien być udostępniony osobom nie stanowiącym bezpośredniej jego obsługi; powinien mieć trwałe i wyraźne napisy określające dopuszczalny udźwig; ciśnienie lub inne ważne dla prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji; obszar pracy dźwigu powinien być odpowiednio oznaczony (patrz - miejsca zagrożenia spadkiem przedmiotów); stałe stanowiska pracy powinny być obudowane ze wszystkich stron (kabina operatora dźwigu).

Na budowie należy przestrzegać przepisy Ppoż. powinien być odpowiedni i sprawny sprzęt gaśniczy.

Inwestor przed rozpoczęciem budowy jest zobowiązany złożyć szczegółowy plan BiOZ w jednym egzemplarzu w nadzorze budowlanym oraz jeden egzemplarz winien znajdować się na terenie budowy, w planie należy określić rozpoczęcie robot i zakończenie oraz liczbę zatrudnionych przy określonych pracach.

UWAGI:

W przypadku katastrofy na placu budowy kierownik robót zobowiązany jest do:

- jak najszybszego zorganizowania doraźnej pomocy dla poszkodowanych,

- zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmianą stanu, jaki powstał w wyniku katastrofy, z wyjątkiem kiedy zachodzi potrzeba ratowania życia lub zabezpieczenia przed rozszerzaniem się skutków katastrofy - wtedy należy szczegółowo opisać stan faktyczny z zaznaczeniem tego na szkicach, a w miarę możliwości i na fotografiach,

- niezwłocznego zawiadomienia o katastrofie: właściciela, organu nadzoru budowlanego, prokuratora lub policji, a poza tym biura projektowego, które opracowało projekt oraz innych jednostek zainteresowanych przyczynami lub skutkami katastrofy na mocy szczegółowych przepisów.

Komunikacja na wypadek ewakuacji lub awarii – ustali kierownik budowy po przygotowaniu projektu placu budowy.

Szczegółowe informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych oraz sposobów zapobiegania tym zagrożeniom opracowuje, w ramach „planu bioz” kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowywania do prac budowlanych.

W przypadku wystąpienia innych zagrożeń podczas prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy zobowiązany jest złożyć uzupełniającą pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych do spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

opracowała:

dr inż. arch. Natalia Balcerzak

V. CZEŚĆ RYSUNKOWA

# Text boxes

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ORAZ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY